#### Градостроительный проект

#### детального планирования территории в границах

Логойского тракта – ул.Седых – ул.Кедышко – ул.Славинского -северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР

КРАТКАЯ  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Введение

Градостроительный проект детального планирования территории в границах  Логойского тракта – ул.Седых – ул.Кедышко – ул.Славинского -северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР выполнен  на  основании :

- Решения Мингорисполкома №2607 от 30.09.2015г. «О внесении дополнения в решение Мингоисполкома от 12.02.2015г. № 349"

Цель проекта:

Регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в увязке с Генеральным планом развития города Минска до 2030 года.

Основные положения Детального плана

| Наименование показателя | Единица измерения | Сущ. положение | Проектные предложения | 1 этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Население |
| Численность населения | тыс. чел. | 26,6 | 23,5 | 24,9 |
| Плотность населения при обеспеченности жильем 26,1 м2/чел.) | чел./га | 158* | 208 | - |
| 2. Территории |
| Площадь территории в границах ДП | га | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
| Площадь территории отдельных функциональных зон: |  |  |  |  |
| - жилые | -//- | 104,5 | 101,1 | - |
| - общественные | -//- | 21,0 | 32,5 | - |
| - производственные | -//- | 25,2 | 16,1 | - |
| - улично-дорожная сеть | -//- | 28,4 | 30,0 | - |
| - спецтерритории | -//- | 8,5 | 8,5 | - |
| - прочие свободные от застройки (включая зону ЛЭП) | -//- | 10,8 | -***** | - |
| -ландшафтно-рекреационные (после каблирования ЛЭП) | -//- | - | 10,2***** | - |
| 3. Жилая застройка |
| Общее количество жилищного фонда | тыс.м2 общ. пл. | 542,4 | 553,9** | 546,9 |
| Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | м2/чел. | 20,4 | 23,6 | 22,0 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 общ. пл. | - | 11,5 | 4,5 |
| Средняя плотность жилищного фонда (вкл. общежития) | м2/га | 4895 | 5415 | - |
| 4. Общественная застройка |
| Общая площадь застройки | тыс. м2 | 148,4 | 220,1 | 176,3 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 5,5 | 6,9 | 6,2 |
| Средняя плотность работающих | чел./тыс.м2 | 260 | 212 | - |
| 5. Производственная застройка |
| Общая площадь застройки | тыс. м2 | 177,2 | 356,7 | 177,2 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
| Средняя плотность работающих | чел./тыс.м2 | 47 | 95 | - |
| 6. Социальная инфраструктура |
| Учреждения дошкольного образования | мест | 1037 | 1037 | 1037 |
|  | мест/ 1000 жит. | 39 | 45*** | 42*** |
| Учреждения общего среднего образования | мест | 2295 | 2295 | 2295 |
|  | мест/ 1000 жит. | 86 | 99*** | 93*** |
| Предприятия торговли | м2 торг. пл. | 6852 | 15152 | 8728 |
|  | м2 торг. пл./ 1000 жит. | 258 | 648 | 350 |
| Объекты общественного питания | пос. мест | 764 | 1014 | 1014 |
|  | пос.мест/ 1000 жит. | 29 | 43 | 41 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 105 | 113 | 107 |
|  | раб. мест/ 1000 жит. | 4 | 5 | 4 |
| Бассейны | м2 зерк. воды | 21,4 | 821,4 | 321,4 |
|  | м2 зерк. воды/ 1000 жит. | 0,8 | 35 | 13 |
| Спортзалы | м2 пл.пола | 3411 | 6611 | 5411 |
|  | м2 пл.пола/ 1000 жит. | 128 | 281 | 217 |
| Спортивные площадки | га | 1,9322 | 1,9322 | 1,9322 |
|  | га/1000 жит. | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| Поликлиника | пос./см. | 750 | 750 | 750 |
|  | пос.см/ 1000 жит. | 28 | 32 | 30 |
| Аптеки | раб. мест | 4 | 4 | 4 |
| Отделение связи | объект | 2 | 2 | 2 |
| Отделение банка | объект | 3 | 3 | 3 |
| 7. Инженерно-транспортная инфраструктура |
| Протяженность уличной сети всего | км | 9,34 | 10,6 | 9,34 |
| в том числе: - категории «М» - категории «А» - категории «Б» - местные улицы | км | - 0,9 5,44 3,0 | - 3,77 2,57 4,25 | - 0,9 5,44 3,0 |
| Автомобильные стоянки | машино-мест | 1235 | 6767 | 1585 |
| в том числе: размещаемые за пределами детального плана | машино-мест | - | - | - |
| Автомобильные парковки | машино-мест | 2411 | 3509 | 2570 |
| Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 7,174 | 6,941 | 6,933 |
| Объём сточных вод | тыс. м3/сут. | 7,174 | 6,941 | 6,933 |
| Суммарная электрическая нагрузка | мВт | 23,0 | 28,9 | 24,2 |
| Суммарное теплопотребление **** | мВт | 66,5 | 69,6 | 66,5 |
| Суммарное газопотребление | тыс.м3/год | 6171 | 7799 | 6917 |
| Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров | 12,23 | 12,890 | 12,390 |
| Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | - | - |
| Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 8,51 | 7,83 | 8,07 |
| 8. Охрана окружающей среды |
| Озеленённость территории | % | 38,6 | 41,6***** | 38,6 |
| Обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования | м2/чел | - | 4,3***** | - |
| Площадь санитарно-защитных зон | га | 80,05 | 33,08 | 80,05 |
| 9. Охрана среды материальных недвижимых ценностей |
| Площадь охранной зоны | га | - | - | - |
| Площадь зоны регулируемой застройки | га | - | - | - |

* - при обеспеченности жильем 31 м2/чел.

** - с учетом общежития для учащихся и преподавательского состава (4,5 тыс. м2 общ. пл.)

*** - без учета населения общежития для учащихся и преподавательского состава

**** - от сетей централизованного теплоснабжения

***** - после каблирования ЛЭП.

| Режимы использования и застройки проектируемой территории |
| --- |
| Функционально-планировочная организация проектируемой территории Функционально-планировочная организация проектируемой территории формировалась на базе исходной информации, анализа существующего положения и градостроительной политики развития данной территории в соответствии с разработанной ранее и утвержденной градостроительной документацией. Детальный план устанавливает следующую функционально-планировочную организацию проектируемой территории в соответствии с графическими материалами, которая включает: зона жилой многоквартирной высокоплотной застройки (Жм-в), в том числе: - территория детских дошкольных учреждений - территория средних общеобразовательных школ - территории объектов общественного обслуживания микрорайоного значения зона общественных объектов О (1,2,3) зона производственных объектов П3-с зона производственных объектов П4-ко зона производственных объектов П5-кс общественно-жилая интегрированная зона (в зоне выноса ЛЭП) Инструменты планировочной организации проектируемой территории: Упорядочение улично-дорожной сети и красных линий Максимально эффективное использование незастроенных территорий для размещения объектов Доведение градоэкономических показателей общественных и производственных территорий до параметров, предусмотренных генеральным планом города для общественных зон с объектами республиканского, городского и районного значения и производственных зон с предприятиями средней структурообразующей значимости. |
| Параметры застройки и использования 1.2.1 Регламенты генерального плана В настоящее время основным градостроительным документом, определяющим направления территориального развития, интенсивность и порядок использования городских территорий, является Генеральный план г. Минска, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь № 344 от 15 сентября 2016г., уточнения которого допустимы при разработке Детальных планов. Согласно Генеральному плану г. Минска проектируемая территория входит в состав зон жилой многоквартирной застройки 37Жм, общественной специализированной застройки 69Осп и производственной застройки 68П3, с базовой СЗЗ, не превышающей 50 метров. В соответствии с принятой архитектурно-планировочной структурой генерального плана проектируемая территория расположена: в северо-восточном секторе срединной зоны города Минска в зонах планировочного каркаса города от пр.Независимости и Логойского тракта, что накладывает особые условия и предъявляет высокие требования к интенсивности освоения, качеству жилой среды, соблюдению социальных стандартов. Территории, расположенные в зоне интенсивного градостроительного использования планировочного каркаса должны иметь наиболее высокий потенциал по уровню доступности объектов, мест приложения труда и обеспеченности инфраструктурой, а также играть значительную роль в формировании эстетического облика города. Территория проектирования планировочно разделена на 5 общественно-производственно-жилых образований: Квартал 1 (застройка в пределах улиц Кедышко – Славинского – Калиновского) Квартал 2 (застройка в пределах улиц Седых - Калиновского и проезда между микрорайонами "Зеленый Луг -1" и "Зеленый Луг -2") Квартал 3 (застройка в пределах улиц Калиновского – Логойский тракт - Седых и проезда между микрорайонами "Зеленый Луг -1" и "Зеленый Луг -2") Квартал 4 (застройка в пределах улиц Логойский тракт - Калиновского - Кнорина и проезда вдоль Севастопольского парка) Квартал 5 (застройка в пределах улиц Кнорина - Калиновского - Славинского и проезда вдоль Севастопольского парка) Анализ существующего положения и расчеты производились в соответствии с вышеозначенным планировочным делением. В соответствии с регламентами генерального плана г. Минска на территории проектирования выделяются зоны: жилая, общественная, производственная. Жилые зоны «Направление 2» Генерального плана в области развития жилых территорий предполагает совершенствование планировочной организации и использования жилых территорий в соответствии с планировочной структурой и стандартами жилой среды, установленными генеральным планом г. Минска, и предлагает: - установить дифференцированное развитие жилых территорий с размещением новой жилой застройки в зависимости от их расположения в планировочных зонах г. Минска – в срединном поясе – за счет нового строительства на незастроенных территориях, реконструкции территорий низкоплотной и, частично, среднеплотной многоквартирной застройки, реконструкции районов смешанной пространственно застройки со сносом усадебных жилых домов в зонах планировочного каркаса (зонах высокой градостроительной ценности) с размещением высокоплотной смешанной и многоквартирной застройки. Трансформация участков производственных объектов и территорий специального назначения со строительством высокоплотной многоквартирной жилой застройки; - оптимизировать структурно-планировочную организацию жилых территорий с учетом сложившейся застройки в и зависимости от их расположения в планировочных зонах г. Минска – в срединном поясе – планировочную структуру квартального, типа и объединением формируемых на межмагистральных территориях кварталов в «микрорайонной» планировочной форме и их возможном укрупнении в форме жилых районов различных типов жилой смешанной застройки. - обеспечить достижение оптимальных параметров интенсивности застройки на территориях высокой градостроительной ценности в 400-метровой зоне планировочного каркаса города и 200-метровой зоне планировочного каркаса планировочных районов за счет преимущественного размещения смешанной многоквартирной высокоплотной жилой застройки; - обеспечивать регулирование развития жилых территорий в соответствии с градостроительными регламентами, а также с учетом итогов предпроектного анализа и исследований всех особенностей и характера градостроительной ситуации. На территории проектирования жилая многоквартирная застройка, в основном, сложилась как жилая среднеэтажная с соответствующими плотностными показателями. Элементы среднеплотной застройки и наличие отдельных свободных от застройки участков не обеспечивает реализацию высокого градостроительного потенциала и рационального использование территории. Тем не менее реконструкция жилищного фонда с увеличением плотностных показателей в границах жилых территорий отнесена за пределы расчетного срока действия Генерального и детального планов. В связи с этим при проектировании должны соблюдаться следующие параметры среднеплотной многоквартирной застройки, размещаемой в каркасном пространстве периферийной зоны г. Минска: Кин - 0,75 – 1,4 Плотность жилищного фонда - 3801 – 6000 м2/га Плотность населения (при 26 м2/чел.) - 146 – 230 м2/чел. Регулирование застроенности и озелененности жилых территорий многоквартирной жилой среднеплотной застройки устанавливается в соответствии с таблицей 2.2.3. «Основных положений генерального плана г.Минска»: № п/п Индексы Тип застройки жилых зон (подзон) Показатели освоения процент застроенности процент поверхности с твердым покрытием процент озелененности 1. Жм многоквартирная Жм-с среднеплотная | 20-27 30-45 35-50 Общественные зоны На территории проектирования можно выделить следующие подтипы общественных специализированных зон в зависимости от вида деятельности: О1(2)сп-а – административно-деловые; О1(2)сп-к – культурно-просветительные; О1(2)сп-т – торгово-бытовые; О1(2)сп-н – научно-образовательные; О1(2)сп-л – лечебно-оздоровительные. Коэффициент интенсивности застройки участков общественных зон по планировочным поясам принимается в соответствии с таблицей 2.4.1. Основных положений генерального плана г.Минска. № п/п Планировочные пояса города Типология общественных территорий Коэффициент интенсивности застройки территории, Kин 1 2 3 4 3 III – срединная 1. Общественные территории: 3,5–1,0 административно-деловые 3,5–1,5 научно-образовательные 1,5–1,0 торгово-бытовые 2,0–1,5 лечебно-оздоровительные 1,0–0,8 культурно-просветительные 1,5–1,0 cgjhnbdyst 1,5-0,5 Показатели застроенности и озелененности территорий устанавливаются в соответствии с таблицей 2.4.3. Основных положений генерального плана г.Минска. В условиях реконструкции возможно снижение параметров озелененности на 25 %. № п/п Индексы Тип застройки общественных зон Показатели освоения, % застроенность поверхность с твердым покрытием озелененность О1(2) Общественные зоны 1 О1(2)сп-а Админстративно-деловые центры до 50 до 40 25 2 О1(2)сп-к Культурно-просветительные центры до 40 до 40 25 3 О1(2)сп-т Торгово-бытовые центры до 50 до 40 25 4 О1(2)сп-н Научно-образовательные центры до 40 до 40 55–60 5 О1(2)сп-л Лечебно-оздоровительные центры до 30 до 20 55–75 6 О1(2)сп-с Спортивно-рекреационные центры до 40 30-40 60 Примечание. Параметры застроенности общественных специализированных территорий столичного уровня О1сп могут быть увеличены на 25 %. Стандарты социально гарантированных объектов обслуживания устанавливаются в соответствии с основными положениями градостроительного развития г. Минска и конкретизируются на основании ТКП 45-3.01-116-2008 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Нормы планировки и застройки». Производственные зоны Тип производственной зоны устанавливается при условии наличия или размещения в ее границах не менее 50 % соответствующей производственной застройки. На территории проектирования можно выделить следующие типы производственных зон в зависимости от вида деятельности: – П3 – производственная зона с предприятиями, параметры которых отвечают высокой (в), средней (с) и низкой (н) структурообразующей значимости, а базовая санитарно-защитная зона не превышает 50 метров. – П4-ко – производственная коммунально-обслуживающая зона с предприятиями, параметры которых отвечают средней (с) структурообразующей значимости, а базовая санитарно-защитная зона не превышает 50 метров. В составе производственных зон на глубину не менее 100 метров от ее внешней границы допускается размещение предприятий, у которых базовая санитарно-защитная зона не превышает 100 метров. «Направление 2» Генерального плана в области развития производственных территорий предусматривает «сохранение и развитие производственных территорий преимущественно в 1000-метровой зоне планировочного каркаса города за пределами городского ядра с учетом высокой структурообразующей значимости и санитарной классификации предприятий с базовой санитарно-защитной зоной не более 50 метров». «Направление 4» Генерального плана в области развития производственных территорий предусматривает «осуществление выноса за пределы перспективной городской черты объектов литейного производства, предприятий производственно-складского назначения министерств и ведомств республиканского подчинения, а также предприятий аграрно-промышленного комплекса различного ведомственного подчинения». «Направление 5» Генерального плана в области развития производственных территорий предусматривает «Сниженние доли производственных территорий за счет частичной их трансформации под другие функции» и «Оптимизацию площадей производственных территорий в границах развиваемых производственных зон в соответствии с градостроительными регламентами». Параметры производственных территорий должны соответствовать градостроительным условиям размещения их структурных и функционально-планировочных частей по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территории, а также обеспеченности инженерными и транспортными ресурсами (таблица 2.3.2.1 основных положений генерального плана). № п/п Нормативные показатели для участков предприятий Единица измерения Структурообразующая значимость высокая (в) средняя (с) | низкая (н) 1 Емкость работающих чел. более 1000 от 200 до 1000 до 200 2 Плотность работающих чел./га 100–150 50–100 до 50 3 Плотность застройки тыс. м2/га до 20 10 5 и более 4 Коэффициент интенсивности использования участка – 1,5–2,0 1,0 0,5 5 Ресурсопотребление: 5.1 водопотребление тыс. м3/сутки более 20 5–20 до 5 5.2 теплопотребление Гкал/час более 20 5–20 до 5 6 Грузооборот т/год более 100 тыс. от 40 до 100 тыс. 40 Показатели застроенности и озелененности производственных территорий устанавливаются в соответствии с таблицей 2.3.3. Основных положений генерального плана г.Минска. Тип производственной территории Типы производственных предприятий Показатели освоения, % процент застроенности процент озеленности П3- н (с, в) Промышленные предприятия с высокой, средней или низкой структурообразующей значимостью | 40–50 не менее 15 П4-ко Коммунально-обслуживающие предприятия 40–50 15–20 Физические параметры планировки и застройки производственных территорий должны отвечать следующим условиям: фронт непрерывной производственной застройки вдоль планировочных осей города не должен превышать 200 м, в глубину производственная застройка должна быть не более 300 м. Размер модуля участка производственной застройки на основных магистралях должен быть не более 5 га. 1.2.2. Перспективная застройка района проектирования В соответствии с генеральным планом г.Минска для территории в пределах границ проектирования для всех зон предусмотрены формы освоения: «Реконструкция» - (Р), «Сохранение» - (С), «Трансформация» - (Т). Реконструкция существующего жилищного фонда предполагает: - капитальный ремонт (реконструкция ) жилищного фонда с тепловой реабилитацией фасадов. Реконструкция существующего общественного фонда предполагает: - реконструкцию магазина ОАО "Белреахим" (в связи с выносом функции хранения и оборота химреактивов) в магазин "Стройматериалы и бытовая химия" - реконструкция (развитие) территории ГУО "Республиканский центр инновационного и технического творчества" со строительством павильонов для научно-технического творчества детей и молодежи - реконструкцию (капитальный ремонт, модернизация) существующего здания поликлиники с доведением параметров посещаемости до проектных - капитальный ремонт (реконструкцию ) существующего общественного фонда с тепловой реабилитацией фасадов. Реконструкция существующего производственного фонда предполагает: - реконструкция территории РУП "БелЭЗ" для интенсификации использования городских территорий - реконструкция (новое строительство) гаражей ГСК "Селенга" и ГСК "Ставка-Р" с увеличением вместимости. Реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения Инженерная инфраструктура жилого образования по своим потребительским качествам не соответствует современным требованиям (более 50 лет эксплуатации). С увеличением общественного и производственного фондов потребуется реконструкция существующих инженерных сетей и оборудования вплоть до их полной замены. Внешнее благоустройство и озеленение проектируемой территории без должного эксплуатационного ухода находится в запущенном состоянии и требует обновления. Новое строительство жилищного фонда предполагает: Предполагается строительство жилья повышенных потребительских качеств. - строительство отдельностоящих многоквартирных жилых домов с элементами общественного обслуживания и подземными гаражами-стоянками (4-5 эт.) Комментарий: Предполагается строительство отдельностоящих многоквартирных жилых домов повышенных потребительских качеств (26м2/чел.). - строительство общежития для учащихся и преподавательского состава Новое строительство общественного фонда предполагает: - строительство общественных зданий в соответствии с ранее выданными градостроительными паспортами (инвестучастки №224 - многофункциональный торгово-обслуживающий комплекс, №258 - многофункциональный торгово-общественный комплекс и №259, 260 – объекты торговли шаговой доступности) - строительство физкультурно-оздоровительных учреждений (№ 234 по г/п) - строительство многоуровневых гаражей-стоянок с элементами общественного обслуживания в 1-ых этажах зданий - строительство объектов общественного назначения (№ № 249-252 по г/п). Новое строительство производственного (коммунального) фонда предполагает: - строительство многоуровневых гаражей-стоянок для постоянного хранения автотранспортных средств жителей с активным использованием подземного уровня - строительство сооружений инженерного обеспечения при обновлении коммуникаций. 1.2.2.1. Инвестиционные участки В границах проектных работ были ранее разработаны паспорта на инвестиционные участки: - Инвестиционный участок № 224 / для размещения многофункционального торгово-обслуживающего комплекса с объектами общественного питания; - Инвестиционный участок № 258 / для размещения многофункционального торгово-общественного комплекса по ул.Славинского 45; - Инвестиционные участки №259,260 / для размещения объектов торговли шаговой доступности по Логойскому тракту в районе д.26 и д.30, к.1 соответственно; - Инвестиционный участок №262 / для размещения объекта торговли в районе пересечения Логойский тракт и ул.Седых (в настоящее время застраивается). 1.2.3. Инфраструктурное обеспечение: А. Транспортное обслуживание Проектом детального планирования установлена классификация основных транспортных магистралей согласно Генеральному плану г. Минска и определена структура улично-дорожной сети в границах проектируемой территории, предусматривающая мероприятия по изменению габаритов проезжей части и красных линий улиц: - на уровне города: Логойский тракт ул.Кедышко (3-е транспортное кольцо) ул.Калиновского (3-е транспортное кольцо) - на уровне района проектирования: ул.Седых ул.Славинского ул.Кнорина Структура магистрально-уличной сети в увязке с прилегающими территориями, классификация улично-дорожной сети и планировочные решения магистральных улиц отражены на чертежах и схемах Обосновывающей части проекта В Утверждаемой части проекта представлены поперечные профили улиц проектируемого района (см. Приложение) и структура красных линий на разбивочном чертеже изменения красных линий. Б. Инженерное оснащение Доля застройки всей проектируемой территории централизованной инженерной инфраструктурой – 100% (См. проектную документацию УП «Минскградо»). 1.2.4. Стандарты Проект детального планирования создан в соответствии с действующими градостроительными и экологическими стандартами. Стандарт обеспеченности общей площадью жилья Существующая средняя обеспеченность жилищным фондом составляет - 20,4 м2/чел. Средняя обеспеченность жилищным фондом по проекту составит 23,6 м2/чел. Стандарт обеспеченности автостоянками и парковками 1.Для обеспечения проектируемого района местами для постоянного хранения автомобилей (автостоянками и гаражами – 6868 м/мест) предусматриваются гаражи-стоянки общей вместимостью 6702 м/места (обеспеченность - 97,6%). 100% обеспеченность достигается за счет перераспределения м/мест для постоянного и временного хранения автомобилей жителей. 2. Для 100% обеспечения проектируемого района местами для временного хранения автомобилей жителей (парковками – 2289 м/места) предусматривается размещение потребного количества машиномест на наземных стоянках вдоль квартальных проездов и на открытых плоскостных парковках общей вместимостью 3064 м/места (обеспеченность - 133,9%). 1.2.5. Расположение объектов на участках и к линиям регулирования застройки Расположение проектируемых объектов согласно проектам, но не ближе 6-10м до красных линий улиц (в зависимости от класса улицы) при необходимости прокладки инженерных коммуникаций за пределами красных линий. 1.2.6. Архитектурные требования В связи с важным композиционным и экспозиционным значением общественных и жилых комплексов, дополяющих и формирующих застройку центральной части города (в том числе застройку 3-го транспортного кольца - ул.Калиновского-ул.Кедышко), к их архитектурному объемно-пространственному облику предъявляются повышенные требования. Необходимым условием является разнообразие типов жилья, обемно-планировочных и других показателей. |
| 1.3. Формы освоения территории В результате комплексного анализа проектируемой территории были определены следующие зоны по формам освоения: О-1 - освоение новой территории (под размещение общественной застройки) Р-1 – реконструкция с изменением параметров жилой многоквартирной застройки Р-2 – реконструкция с изменением параметров общественной застройки Р-3 - реконструкция с изменением параметров использования территории С-1 – сохранение существующей застройки Т-4 – трансформация территории общественной застройки под размещение жилой многоквартирной застройки Т-5 - трансформация территории жилой застройки под размещение общественной застройки Т-7 - трансформация территории производственной застройки под размещение жилой многоквартирной застройки Т-7.1 - трансформация территории производственной застройки под размещение общественной застройки. Развитие планировочного решения на основе вышеозначенных форм освоения даст возможность сформировать общественно-жилое образование с учетом градостроительной ценности проектируемой территории. 1.4. Транспортное обслуживание территории 1.4.1 Улично-дорожная сеть Уличная сеть рассматриваемого района решалась в увязке с разработанными объектами: «Корректура генерального плана г.Минска с прилегающими территориями в пределах перспективной городской черты», УП «Минскградо», объект №59/2006; «Генеральный план г. Минска (корректировка)», УП «Минскградо», объект №56/2014, «Градостроительный проект детального планирования территории жилой усадебной застройки деревни Цна (внесение изменений с включением территории в границах ул.Широкая - ул.Подольская - ул.Кольцова - ул.Собинова - 4-ый пер.Кольцова - западная граница жилой зоны 37 Жм - северная граница жилой зоны 37 Жм - 1-ый пер.Кольцова», УП «Минскградо», объект №15/2015; «Градостроительный проект внесение изменений в градостроительный проект детального планирования реконструкции территории в границах ул. Широкая - Логойский тр. - ул. Лукьяновича - ул. Гало - ул. Олешева - ул. М. Богдановича (корректировка градостроительного проекта детального планирования реконструкции жилой усадtбной застрйоки в границах ул. Восточной - ул. Олешева - ул. Полиграфической)», УП «Минскградо», объект №150/2013, «Градостроительный проект детального планирования территории в границах: пр.Независимости - ул.Волгоградская - ул.Кутузова ул. Большая Слепня - ул.Кедышко - ул.Филимонова (Внесение изменений)», УП «Минскградо», объект №50/2014, и другими ранее разработанными градостроительными и строительными проектами. С учетом разработанных ранее материалов и характера перспективной застройки проектируемой территории принята следующая классификация и функциональное использование улиц: Логойский тракт, ул. Калиновского, ул. Кедышко – магистральные улицы общегородского значения (класс «А»); Ул. Седых (участок от ул. Карбышева до ул. Кедышко), ул. Кнорина – магистральные улицы общегородского значения (класс «Б»); Ул. Седых (участок от ул. Логойский тракт до ул. Карбышева), ул. Существующая №1, №2, №3, ул. Славинского, ул. Проектируемая №1, №2 – местные жилые улицы. Логойский тракт проектом предлагается сохранить в существующих габаритах, реконструировать в месте пересечения с улицей Калиновского. В перспективе трасса основного радиального входа со стороны логойского направления проходящего сегодня по улицам Логойский тракт и далее Якуба Коласа меняет свою трассировку, будет проходить по улицам: Логойский тракт, Широкая, Максима Богдановича. На пересечении Логойского тракта и ул. Калиновского необходимо организовать транспортное пересечение с высокой пропускной способностью в направлении перспективного основного радиуса. В составе проекта разработаны предложения по организации данного пересечения по нескольким вариантам. Ул. Калиновского (вместе с ул. Широкой и далее) в перспективе будет выполнять функции 3-го внутригородского транспортного кольца. Функция 3-го кольца, согласно генеральному плану города - распределяющая, что означает режим движения со скоростью 60 км/ч, преимущественное пересечение с другими улицами в одном уровне со светофорным регулированием, удобные условия для движения пешеходов и велосипедистов. В детальном плане улица расширяется до нормативных параметром магистрали общегородского значения на две полосы для движения в каждую сторону, с устройством право и лево поворотных карманов. Ул. Кедышко в комплексе с ул.Калиновского будет составлять часть 3-го транспортного кольца. В стесненных территориальных условиях габарит разделительной полосы сокращен до двух метров. Основная проезжая часть - на две полосы для движения в каждую сторону, с устройством право и лево поворотных карманов. В местах пересечений с ул. К алиновского и ул. Славинского в детальном плане предложено строительство одноуровневых пересечений нестандартной планировки с повышенной пропускной способностью. Ул. Седых (участок от ул. Карбышева до ул. Кедышко) проектом сохраняется в существующих габаритах, требуется реконструкция в зоне пересечений с ул. Калиновского и ул.Карбышева. Ул. Кнорина проектом сохраняется в существующих габаритах. Ул. Седых (участок от ул. Логойский тракт до ул. Карбышева), ул. Существующая №1, №2, №3, ул. Славинского – проектом сохраняются в существующих габаритах, изменябтся красные линии по ул. Существующей №3 и ул. Славинского. Ул. Проектируемая №1 предлагается на связи ул. Существующая №3 и ул. Калиновского. На ул. Калиновского выходит методом примыкания. Ул. Проектируемая №2 в проекте предлагается для ограничения существующей застроенной территории от ландшафтной зоны и увеличения плотности уличной сети. Характеристика перспективной уличной сети проектируемого района приведена в таблице 1.4.1. Таблица 1.4.1 Характеристика перспективной уличной сети № п.п. Наименование улицы Класс магистрали Тип покрытия Протя- жённость (км) Ширина (м) проезда в красных линиях 1 Логойский тракт А а/б 0,9 21,0 71,5 2 ул. Калиновского А а/б 1,95 8,0*2+5,0 48,0 3 ул. Кнорина Б а/б 0,42 14,0 36,0 4 ул.Седых (участок от ул. Карбышева до ул.Кедышко) Б а/б 0,55 14,0 32,0 5 ул. Кедышко А а/б 0,92 8,0*2+2,0 35,0 ; 40,0 6 ул.Седых (участок от ул. Логойский тракт до ул. Карбышева) Б а/б 1,6 7,0 22,0 7 Ул. Существующая №1 Ж а/б 0,43 7,0 17,25 8 Ул. Существующая №2 З а/б 0,73 6,0 14,0 9 Ул. Существующая №3 Ж а/б 0,59 10,5 30,0 10 Ул. Славинского Ж а/б 1,24 10,5 25,0 ; 31,5 11 Ул. Проектируемая №1 Ж а/б 0,4 7,0 25,0 12 Ул. Проектируемая №2 З а/б 0,86 6,0 ; 10,5 15,0 ; 27,0 Плотность перспективной улично-дорожной сети составляет 6,6/1,4 = 4,7 м/км2, магистральной – 2,8/1,4 = 2,0 км/км2. Планировочное решение уличной сети, размещение светофорных объектов, пешеходных переходов, остановок и линий движения общественного транспорта представлено на чертеже «Уличная сеть и транспортное обслуживание». Схема классификации уличной сети проектируемого района представлена на рисунке 1.4.1. Поперечные профили улиц и схема сечений представлены на чертеже «Поперечные профили». Рисунок 1.4.1 Схема классификации уличной сети 1.4.2. Пассажирский транспорт Транспортное обслуживание территории наземным общественным транспортном в границах проектирования не претерпит существенных изменений. Движение автобусов и троллейбусов будет происходить по тем же улицам, что и сегодня, естественная модернизация возможно в связи с изменением городской системы общественного транспорта. В проекте сохраняются диспетчерские станции «Калиновского и «Славинского», предлагается ликвидировать разворотное кольцо на пересечении ул. Калиновского и Кедышко. Сохраняется трамвайное движение вдоль Логойского тракта. В перспективе под Логойским трактом планируется строительство 3-ей линии метрополитена, ближайшие станции которой будут размещаться на пересечениях ул. Широкая –ул. Беды, ул. Логойский тракт - ул. Карбышева. Перспективные станции находятся в зоне пешеходной доступности для населения в границах территории проектирования. Существующие диспетчерские станции автобусов и троллейбусов предлагается усовершенствовать с точки зрения повышения безопасности пешеходов. Нормативная доступность до остановок общественного транспорта обеспечивается. Линии движения всех видов общественного транспорта расположение остановочных пунктов представлено на чертеже «Уличная сеть и транспортное обслуживание». 1.4.3. Велодорожки В связи с растущей популярностью велодвижения в составе проекта разработаны предложения по развитию сети велодорожек. Предлагается проложить велодорожку вдоль канала Слепянской водной системы (параллельно ул. Кедышко и Седых), а также вдоль улиц :Логойский тракт, Калиновского, Кнорина, Славинского. Также предлагается провести две велодорожки направления север-юг по дворовой территории, соединив ул. Калиновского и ул. Седых. В перспективе конфигурация сети может быть модифицирована в зависимости от спроса. Схема трассировки велополос/велодорожек представлена на чертеже «Уличная сеть и транспортное обслуживание». 1.4.4. Первая очередь строительства Так как магистральная уличная сеть на проектируемой территории сохраняется, первая очередь строительства по уличной сети включает благоустройство территории, прилегающей к строящимся объектам. 1.4.5. Обеспеченность местами хранения автотранспорта Ориентировочный расчет минимального необходимого количества мест хранения автотранспорта выполнен в соответствии с ТКП 45-3.01-116-2008 и изменением №2,№4 к ТКП 45-3.01-116-2008 (Приложение В, таблица В.1). Расчет потребности в местах хранения автомобильного транспорта для жителей внутри территории проектирования производился на базе данных по перспективной численности населения. Результаты расчета представлены в таблице 1.4.5. Таблица 1.4.5. население м/м по населению кол-во квартир м/м по квартирам Квартал 1 9000 3330 3555 3555 2 6300 2331 2467 2467 3 8200 3034 3135 3135 Итого: 23500 8695 9157 9157 Необходимое количество мест для хранения автотранспорта населения многоквартирной застройки в границах проектируемой территории составляет 9157 м/мест. В ПДП баланс между парковками и стоянками устанавливается 25% и 75% соответственно. Таким образом для населения необходимо обеспечить 2289 парковок и 6868 стоянок. Для обеспечения проектируемого района местами для постоянного хранения автомобилей (автостоянками и гаражами – 6868 м/мест) предусматриваются гаражи-стоянки общей вместимостью 6702 м/места (обеспеченность - 97,6%). Для 100% обеспечения проектируемого района местами для временного хранения автомобилей жителей (парковками – 2289 м/места) предусматривается размещение потребного количества машиномест на наземных стоянках вдоль квартальных проездов и на открытых плоскостных парковках общей вместимостью 3064 м/места (обеспеченность - 133,9%). 100% обеспеченность населения м/местами достигается за счет перераспределения м/мест для постоянного и временного хранения автомобилей жителей. 1.5.Инженерное обеспечение территории Водоснабжение хозяйственно-питьевое. Первый этап реализации. В квартале 1 водоснабжение многофункционального торгово-обслуживающего комплекса поз.233 и многофункционального торгово-общественного комплекса поз.246 выполнить от существующих водопроводов Ø600 и Ø250 мм по ул. Кедышко. В квартале 3: общежития (поз.242) – от водопровода Ø200 мм по ул. Существующей №1; объектов торговли (поз.244, 245) - от существующих водопроводов Ø150 мм; объекта общественного назначения поз. 249 – от существующего водопровода 2×Ø160 мм по ул. Калиновского. Расчетный срок. При реконструкции ул. Калиновского, ул. Логойский тракт (с учетом перспективного строительства 3-ей линии метрополитена со станцией метро) и ул. Кедышко выполнить вынос водопроводов Ø600мм, Ø300мм, Ø250мм из-под проезжей части в красные линии улиц. Проложить водопровод Ø300мм по ул. Проектируемой №1. Водоснабжение объектов нового строительства на территории кварталов 1, 3÷5 выполнить от существующей и проектируемой сети водоснабжения. Бытовая канализация. Первый этап реализации. В квартале 1 канализование многофункционального торгово-обслуживающего комплекса (поз.233) выполнить в коллектор Ø1000 мм по ул. Кедышко, многофункционального торгово-общественного комплекса (поз.246) – в площадочную сеть Ø150 мм. В квартале 3 - общежития поз.242 и объектов торговли (поз.244, 245) - в существующие к/сети Ø200 ÷Ø500 мм. В квартале 5 - объект общественного назначения поз. 249 – в существующий уличный бытовой коллектор Ø150 – Ø250 по ул. Калиновского. Расчетный срок. Вынос сети Ø150-Ø250мм из-под проезжей части ул. Калиновского с прокладкой Ø300 мм в красных линиях улицы. Канализование объектов нового строительства на территории кварталов 1, 3÷5 выполнить в существующую и проектируемую сеть бытовой канализации с прокладкой сетей Ø150-Ø200мм. Дождевая канализация. Первый этап реализации. Квартал 1. Отвод поверхностных стоков с территории многофункционального торгово-обслуживающего комплекса (поз.233) выполнить в магистральный коллектор Ø1750мм «Слепянка» по ул. Кедышко, многофункционального торгово-общественного комплекса (поз.246) - в квартальную сеть (400мм. Квартал 3: объектов торговли (поз.245, 244) – в коллектор Ø1200 мм по Логойскому тракту (в перспективе при реконструкции улицы и строительстве 3-ей линии метро выносится в красные линии улицы), общежития (поз.242) – в сеть Ø500мм по ул. Существующей №1. Объекта поз.249 в квартале 5 – в существующую уличную сеть Ø500 мм по ул. Калиновского. Расчетный срок. Продлить трубопровод Ø500мм по ул. Кнорина, проложить сеть Ø400мм по ул. Проектируемой №1 и Ø 400-600мм по ул. Кедышко. При реконструкции ул. Калиновского: вынос трубопроводов Ø700мм между кварталами 3, 4 и 1, 2 в красные линии улицы с заменой на Ø800мм; устройство очистных сооружений на выпуске поверхностных стоков в перепускной коллектор Ø3000мм Слепянской водной системы. Отвод поверхностных стоков с территории объектов нового строительства выполнить в существующую и проектируемую сеть дождевой канализации с прокладкой коллекторов Ø300÷Ø500мм. На сетях дождевой канализации территорий автостоянок и объектов, для которых регламентирована очистка дождевых стоков, предусматривается устройство локальных очистных сооружений. Теплоснабжение. Первый этап реализации. От квартальных тепловых сетей 2×(108 - 2×(89мм централизованного теплоснабжения выполнить теплоснабжение объектов торговли (поз. 244, 245) и общежития (поз.242) в квартале 3, многофункционального торгово-общественного комплекса (поз. 246) в квартале 1. От индивидуального источника тепла на газовом топливе - многофункционального торгово-обслуживающего комплекса поз. 233 в квартале 1. Расчетный срок. От индивидуальных источников тепла предлагается выполнить теплоснабжение физкультурно-оздоровительного учреждения (поз.234) в квартале 3, крытых павильонов для научно-технического творчества детей и молодежи (поз.240) в квартале 5, коммунально-обслуживающих предприятий (поз.235) в квартале 4. Выбор теплоисточников выполнен в отдельной работе (см. книгу 5). Теплоснабжение остальных объектов нового строительства предлагается выполнить подключением к квартальным сетям централизованного теплоснабжения с выполнением необходимой реконструкции. При реконструкции тепловой сети 2×Ø529мм по ул. Калиновского, предлагается ее вынос в красные линии улицы с заменой на 2×Ø630мм. Предусматривается реконструкция тепловой сети 2×(529 мм по ул. Калиновского с заменой на диаметр 2×(720 мм (объект №240 - ТГ - ТС1 РУП"БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ") и строительство перемычки 2×(426 мм по ул. Карбышева. Электроснабжение. Первый этап реализации. Многофункциональный торгово-обслуживающий комплекс поз.233 в квартале 1 - сооружение ТП1 10/0,4кВ с питанием двумя КЛ10кВ от существующей системы электроснабжения 10кВ (в соответствии с ТУ Минских кабельных сетей). Многофункциональный торгово-общественный комплекс поз.246 в квартале 1, объекты торговли (поз.245, 244) и общежитие (поз.242) в квартале 3 – по сети 0,4 кВ ближайших ТП 10/0,4 кВ района, имеющих резерв мощности (возможно, потребуется реконструкция ТП и замена существующих КЛ-10кВ с низкой пропускной способностью). Квартал 5: объект поз. 249 – сооружение ТП8 10/0,4 кВ с питанием КЛ 10 кВ от существующей системы электроснабжения 10 кВ в районе участка. Расчетный срок. Реконструкция с каблированием участка двухцепных воздушных ЛЭП-110кВ ПС 330кВ "Северная" – ПС 330кВ "Восточная" с заводом двумя КЛ-110кВ на ПС "Зеленый Луг" и прокладкой двух КЛ 110кВ от ПС "Зеленый Луг" к сохраняемым ЛЭП 110кВ (подраздел "Электроснабжение" РУП "Белэнергосетьпроект" в Генеральном плане г. Минска на 2030г.). Квартал 4 для объекта поз. 251 – сооружение ТП9 с расширенным РУ 10 кВ с питанием двумя КЛ – 10 кВ от РП – 68 и ПС 110/10 кВ "Зеленый Луг" в квартале 5 и связью по КЛ – 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ квартала; для объектов поз. 235б, поз. 235в и поз. 235а – сооружение ТП2 10/0,4 кВ с питанием двумя КЛ 10/0,4 кВ от ТП9 с расширенным РУ 10 кВ, для поз. 235д и поз. 235е – сооружение ТП3 с питанием двумя КЛ – 10 кВ от ТП2, для объекта поз. 252 – по сети 0,4 кВ от ближайшей ТП 10/0,4 кВ района или от проектируемой ТП9 с расширенным РУ 10 кВ. Квартал 5 для объектов поз. 243 и 238 – сооружение ТП4 10/0,4 кВ с питанием двумя КЛ – 10 кВ от РП – 68, для поз. 236, 237, 239 – сооружение ТП5 10/0,4 кВ с питанием двумя КЛ – 10 кВ от ТП – 4, для поз. 240 – сооружение ТП6 10/0,4 кВ с питанием двумя КЛ – 10 кВ от ТП – 5; для объекта поз. 250 – по сети 0,4 кВ ближайшей ТП 10/0,4 кВ района или от проектируемой ТП8 10/0,4 кВ. В РП – 68 установить дополнительные ячейки 10 кВ. Газоснабжение. Газоснабжение проектируемой жилой застройки не предусматривается. Первый этап реализации и расчетный срок. Газоснабжение индивидуальных теплоисточников поз.233 в квартале 1, поз.234 в квартале 3, поз. 235 в квартале 4, поз.240 в квартале 5 выполнить от существующих газопроводов среднего давления Ø133 - Ø159 мм по ул. Калиновского, Ø159 мм по ул. Карбышева, Ø273 мм по ул. Славинского. Для поз. 249 в квартале 5 газоснабжение индивидуального источника тепла выполнить от существующего газопровода среднего давления 159 мм по ул. Калиновского. Телефонизация. Для новой застройки предусматривается использование новых технологий (пассивных оптических сетей – PON) с обеспечением услуг связи в комплексе (телефонизация, цифровое интерактивное телевидение IPTV, высокоскоростной интернет) и выполнение распределительных сетей волоконно-оптическим кабелем (ВОК) от АТС до каждого абонента. Конкретные решения по инженерному обеспечению объектов нового строительства будут приняты на последующих стадиях проектирования на основании проектной документации и технических условий эксплуатирующих организаций. 1.6. Градоэкологическое обоснование проектных решений Для формирования благоприятных экологических и санитарно-гигиенических условий на проектируемой территории и снижения техногенного воздействия на природные среды и оптимизации состояния городской среды в детальном плане принят комплекс проектных решений экологической направленности: а) по приведению параметров зоны к регламентам Генерального плана г.Минска: Территория проектирования включает несколько типов функциональных зон со своими регламентами освоения: 37Жм – на территории жилой многоквартирной застройки проектом предусматривается сохранение регламентов в части плотностных показателей; 68П3 – производственная зона с предприятиями, параметры которых отвечают средней структурообразующей значимости, а базовая санитарно-защитная зона не должна превышать 50м. 69О1сп – в общественной специализированной зоне намечается тенденция к изменению функционального назначения территории (военный городок № 52); проектируются дополнительные учебные корпуса института погранвойск. Дальнейшая трансформация производственной и коммунально-обслуживающей застройки в территории Осп, предусмотренная действующим генеральным планом, в пределах действия детального плана не предусматривается. б) по охране атмосферного воздуха: вынос с территории жилой застройки пункта приема вторичного сырья КУП по обращению с отходами "Экорес" ул. Калиновского, 33 (СЗЗ-50м); вынос с территории проектирования центра для раздельного сбора и складирования отходов потребления ОАО БелВТИ (СЗЗ-300м); вынос СТО из объекта № 43 ГХУ Управления делами Президента; арендатор ООО (АСП БЕЛ) – СТО на 8 постов СЗЗ-50м; вынос склада химреактивов магазина ОАО"Белреахим" по ул. Калиновского,6 (СЗЗ-300м); проведение эколого-ориентированных мероприятий с реконструкцией и модернизацией следующих предприятий и объектов, имеющих СЗЗ: РНПУП "Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси" Логойскийтракт,20 производственные цеха и лаборатории с выполнением проекта СЗЗ; производственно-торговое КУП "ЧАЙКА" ул.Кнорина,55 комплекс зданий и сооружений прачечных; ОАО "Минский завод "Термопласт" ул. Кнорина, 50, (зданий и сооружений завода); Государственный пограничный комитет Республики Беларусь ул. Славинского, 4Д (здания специализированного транспорта, зданий специализированных для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т,ч, автомобильные заправочные и газозаправочные станции); с уменьшением СЗЗ до 50м с южной стороны, где граничит с 320ЛР; проведение ряда мероприятий по снижению выбросов для хлебозавода № 5 КУП «Минкхлебпром» по ул.Калиновского,4 с выполнением проекта СЗЗ с уменьшением СЗЗ до 50м (существующая СЗЗ -100м); уменьшение СЗЗ специализированных складов и хранилищ Республиканского унитарного предприятия по эксплуатации зданий "БелЭЗ" по ул. Славинского,4 за счет модернизации и уменьшения территории складов; вынос с территории проектирования целого рада массивов боксовых гаражей: 66 Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики РБ» ул. Славинского, 1/1 ул. Славинского, 1 гараж на 5м/м 196 Гаражный потребительский кооператив "Опыт " Логойский тракт, 20А 220м/м 197 Потребительский кооператив "Автостоянка "Луг-1" ул. Калиновского, 2Б 240м/м 198 ГПК «Опыт», ПК«Автостоянка Луг-1» 199 Кооператив индивидуальных гаражей «Энергетик» ул. Калиновского, 4а 155м/м 200 Кооператив индивидуальных гаражей «Энергетик» ул. Калиновского, 4Б 142м/м 201 ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" ул. Кнорина, 59 140м/м 205 Государственное объединение "Гаражи, автостоянки и парковки" ул. Кнорина, 54 80м/м проектирование мест хранения автотранспорта взамен предлагаемых к выносу комплексов боксовых гаражей, предлагается выполнять с обеспечением нормативных требований по ПДК и ПДУ в многоэтажных стоянках закрытого типа (см. Книга IV. Экологические расчеты). Проектом предлагается реконструкция существующих гаражей в многоуровневые гаражи-стоянки закрытого типа: 218 Гаражно-строительный потребительский кооператив "СЕЛЕНГА" ул. Славинского, 4В 180м/м 219 Гаражно-строительный потребительский кооператив "СЕЛЕНГА" ул. Славинского, 4Б 223 ГСК «Ставка-Р» ул. Славинского, 6А 150м/м в) по защите от физических факторов для снижения повышенного уровня транспортного шума, для зданий расположенных вдоль трассы проектируемого участка 3-го кольца (жилые дома вдоль ул.Калиновского) необходимо предусмотреть на перспективу установку шумозащитного остекления и шумозащитную отделку фасадов (при капитальном ремонте); при проектировании участка 3-ей линии метрополитена на последующих стадиях учесть зону вибрации и предусмотреть мероприятия для жилых домов вдоль Логойского тракта по соблюдению санитарно-гигиенических нормативов по защите от вибрации в жилых домах. г) по охране водных ресурсов: предусмотреть 100% комплексное оборудование всеми видами инженерных сетей (водопроводом, ливневой и хозбытовой канализацией, теплоснабжением, электроснабжением); на территории, попадающей в границы Зоны санитарной охраны 2-го пояса водозабора Зеленовка, необходимо соблюдение выполнение режима ЗСО в соответствии с СанПиН 10-113 РБ 99 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения". д) по охране объектов растительного и животного мира: • уровень озелененности территории в целом необходимо регулировать с помощью регламента «% озелененности (часть II, регламент 2.2.2.3. генерального плана); • создание и дальнейшее совершенствование системы озеленения, включающей насаждения общего пользования, специального назначения и ограниченного пользования (насаждения ограниченного пользования – участки жилой, общественной и коммунально-обслуживающей застройки, озелененные в соответствии с регламентами Генерального плана); • на территории застройки предусматривается создание озелененных пешеходных и транспортных (велодорожки) связей; • предусматривается обеспечение стандарта жилой среды - обеспеченность зелеными участками в жилой застройке принимается не менее 9 м2/чел; • доведение параметров озеленения территории до нормативных уровней; существующее озеленение вдоль ул.Калиновского (в пределах красных линий) при её реконструкции предполагается максимально сохранить – предусмотрена возможность формирования пешеходного бульвара в пределах красных линий; в связи с обращениями граждан, при внесении изменений по результатам общественного обсуждения, существующий технический коридор инженерных коммуникаций вдоль линии электропередач по ул.Калиновского трактуется как бульвар, формирование которого возможно только после каблирования ЛЭП . Проектные показатели озеленения административной и жилой функциональных зон приняты в соответствии с регламентами Генерального плана г. Минска и требованиями ТКП 45-3.01-116-2008 "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки". Общая площадь озелененных территорий на перспективу составит 82,45га, общий процент озелененности всей территории проектирования составит 41,6%. На перспективу общая площадь озелененной территории в жилой застройке составляют 48,07га, что при численности перспективного населения 23,5тыс.чел. обеспечивает показатель выше нормы (9-10м2/чел). Обеспеченность жителями насаждениями общего пользования в пределах границ детального планирования составит 4,3м2/чел, что компенсируется за счёт того, что проектируемая территория расположена в непосредственной близости от парковых территорий – с севера и востока - с участком Слепянской водно-зеленой системы, а с юга – с Севастопольским парком. е) по санитарно-гигиеническим требованиям к содержанию территории: • проведение специальных исследований грунтов, разработку и выполнение, а при необходимости, мероприятий по их санации; • при проектировании благоустройства на территории жилой застройки (при её реконструкции и капитальном ремонте) предусмотреть контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов и вторичных материальных ресурсов (бумага, стекло, пластик), площадки для крупногабаритного мусора; • требования к санитарному содержанию проектируемой территории в соответствии с СанПиН "Требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций", утв. постановлением Минздрава РБ от 01.11.2011 г. № 110; • определение в проектах сноса количественные и качественные характеристики образования отходов демонтажа, строительства, эксплуатации объектов в проекте сноса; • выполнение сбора отходов демонтажа, строительства и эксплуатации, вторичное использование ВМР или захоронение отходов на полигонах ТКО в соответствии с Законом РБ "Об обращении с отходами" от 20.07.2007 г. № 271-З. Предусмотренные детальным планом мероприятия и требования по оптимизации состояния окружающей среды позволят формированию благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий среды обитания на данной территории. В рамках проекта разработаны предложения по трассировке велодорожек. Схематическая трассировка велодорожек представлена на листе №6 графических материалов «Схема уличной сети и транспортного обслуживания». . 1.7.Условия осуществления архитектурно-градостроительной деятельности 1.7.1. Условия АГД после утверждения ДП на территории проектируемого района: Уточнение Плана красных линий города Минска в части разработанных в границах ДП красных линий уличной сети Осуществление в пределах проектируемого района градостроительной и архитектурно-строительной деятельности на основе утвержденного ДП Осуществление регулирования архитектурно-градостроительной деятельности (АГД) посредством обязательной поэтапной разработки проектной документации – паспортов инвестиционных участков, градостроительных, архитектурных и строительных проектов с последующим согласованием их и утверждением 1.7.2. На условия АГД влияет установленный Детальным планом регламент форм освоения зон и участков 1.7.3. Все изменения в характере использования и застройки участков, а также их границ должны осуществляться в направлении достижения установленных ДП градостроительных регламентов. |
| 2. Программа реализации проекта детального планирования 2.1. Этапы реализации и очередность строительства Проектом устанавливаются следующие этапы реализации: 1-й этап – до 2022 г., 2-й этап – после 2022 г. На первом этапе (до 2022 г.) в плане нового строительства жилого и общественного фонда предусматривается: - реализация ранее разработанных градостроительных паспортов (по экспл.дет.плана объект №233, 244, 245,246); - размещение общежития для учащихся и преподавательского состава на территории Минского городского училища олимпийского резерва в квартале №3 (№242 по г/п). - размещение объекта общественного назначения (по экспл.дет.плана объект №249); На втором этапе (после 2022 г.) предусматривается полная реализация проектных решений. Новое строительство необходимо осуществлять только после снятия планировочных ограничений. Этапы реализации и очередность строительства по обустройству территории детального плана (улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание, инженерное обеспечение) рассмотрена в соответствующих разделах данной пояснительной записки. 3.2. Механизмы и условия реализации проекта 3.2.1 После утверждения в установленном порядке проекта детального планирования, расчета и утверждения проекта красных линий, вносятся изменения в План красных линий г.Минска в пределах границ проектирования. 3.2.2. Реализация инвестиционных участков возможна после утверждения проекта в установленном порядке, расчета и изменения действующих красных линий и линий ограничения застройки. 3.2.3. Новое строительство необходимо осуществлять только после снятия планировочных ограничений. 3.2.4. Мониторинг процесса реконструкции, нового строительства и уточнения последовательности реализации ДП на проектируемой территории осуществляет соответствующие службы Мингорисполкома и администрация Первомайского района г.Минска. 3.2.5. Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома осуществляет координацию процесса нового строительства и реконструкции, выполняя разрешительные и согласовательные функции по регулированию архитектурно-градостроительной деятельности в рамках действующего законодательства. 3.2.6. Финансирование строительства инженерно-транспортной структуры планируется из городского бюджета. Программа реализации подлежит уточнению и конкретизации после утверждения Мингорисполкомом непосредственных инвесторов в определяемом действующим законодательством порядке. |